## Slide 1: Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Βελτιστοποίησης Θερμικής Άνεσης και Αξιοποίησης ΑΠΕ
Κωνσταντίνος Περίφανος

## Slide 2: Περιεχόμενα 01 02 03
Σκοπός διπλωματικής και εισαγωγή
Διάγραμμα και μεθοδολογία
Σύνοψη και μελλοντικές κατευθήνσεις
Κίνητρο
Διαδικασία
Συμπεράσματα

## Slide 3: Κίνητρο 01

## Slide 4: Σκοπός Διπλωματικής
Η κλιματική αλλαγή και η αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ (ιδίως φωτοβολταϊκών) δημιουργούν ανάγκη για νέες στρατηγικές διαχείρισης κατανάλωσης, ώστε να επιτευχθούν διεθνείς κλιματικοί στόχοι.
Οικιακά κτίρια και HVAC συστήματα προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες για εξοικονόμηση κόστους και αύξηση της αυτοκατανάλωσης, αλλά χρειάζονται κατάλληλη διαχείριση.
Η θερμική άνεση αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την υγεία, την παραγωγικότητα και την απόδοση του ανθρώπου.
Ενεργειακές Ανάγκες
Αυτοματοποίηση και θερμική άνεση

## Slide 5: Σκοπός Διπλωματικής
Έτσι, στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα πρωτοποριακό pipeline, το οποίο θα χρησιμοποιεί σύγχρονα εργαλεία μηχανικής μάθησης για την βελτίωση της θερμικής άνεσης, καθώς και την βέλτιστη αξιοποίηση των ΑΠΕ.
Θέτει γερά θεμέλια για ένα πράσινο μέλλον, με μειωμένους λογαριασμούς, υψηλή άνεση και όλα αυτά μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας
Βελτιστοποίηση

## Slide 6: Διαδικασία 02

## Slide 7: Μεθοδολογία
Προεπεξεργασία των δεδομένων
Μοντελοποίηση θερμικής άνεσης με μαθηματικούς τύπους
Δημιουργία ενεργοποιήσεων θερμικής αντλίας (0 – off, 1 – low, 2 – high), είτε από ατόφια δεδομένα αντλίας, είτε με μη παρεμβατικό τρόπο σε περίπτωση που δεν υπάρχουν
Εκπαίδευση μοντέλων πρόβλεψης θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας
Χρήση των μοντέλων για 24ωρη πρόβλεψη
Βελτιστοποίηση με αλγορίθμους, ώστε να βρόυμε βέλτιστο πρόγραμμα HVAC για τις επόμενες 24 ώρες

## Slide 9: Προεπεξεργασία Δεδομένων
Δεδομένα
Φοιτητικές εστίες, Συρακούσες Νέα Υόρκη, πρόσφατα ανακαινισμένες με θερμική αντλία
7 μήνες δεδομένα
Κυρίως χειμερινή εποχή
7 σπίτια προς διερεύνηση
Χαμηλές θερμοκρασίες
Υψηλή χρήση αντλίας τους χειμερινούς μήνες -> θερμικό φορτίο

## Slide 10: Θερμική Άνεση
PMV-PPD (Δείκτες)
PMV (Predicted Mean Vote): δείκτης που εκτιμά πώς αντιλαμβάνεται μια ομάδα ανθρώπων το θερμικό περιβάλλον (κλίμακα από –3 = πολύ κρύο έως +3 = πολύ ζεστό)
PPD (Predicted Percentage Dissatisfied): ποσοστό ατόμων που αναμένεται να μην είναι ικανοποιημένα σε συγκεκριμένες συνθήκες. Στη παρούσα διατριβή η θερμική άνεση μοντελοποιείται ως 100-PPD, ώστε να συμβολίζει το ποσοστό ευχαρίστης.

## Slide 12: Δημιουργία HVAC bins
Διαχωρισμός με βάση τα δεδομένα της αντλίας
Χρήση μη επιβλεπόμενης τεχνικής
Ground truth
Disaggregated
    Για να μελετήσουμε και να εφαρμόσουμε τη μεθοδολογία μας χρειαζόμαστε τα δεδομένα της αντλίας σε μορφή ενεργοποιήσεων, δηλαδή σε HVAC bins.
    Έχουμε 2 τρόπους για να επιτευχθεί αυτό

## Slide 13: Hypotheses
50% τιμών ψηλότερες από μέσο -> high mode (2)
50% τιμών χαμηλότερες από μέσο -> low mode (1)
Εξαγωγή βασικού φορτίου ημέρας από ήπιες μέρες (θερμοκρασιακά)
Αφαίρεση ακραίων σπάνιων τιμών ολικού φορτίου
Άφαίρεση του βασικόυ φορτίου από μέρες με πιθανοτικά ανοιχτή αντλία και ποσοστιαία κατηγοριοποιήση σε bins -> 0 – off, 1 – low, 2 – high
1
2
Ground truth
Disaggregated
Έτσι έχουμε 2 σετ δεδομένων: με hvac_mode αληθινό και hvac_mode αποσυνθεμένο (disaggregated)

## Slide 14: Αποτελέσματα αποσύνθεσης
Παραγόμενος πίνακας ακρίβειας από τον μέσο όρο και των 7 σπιτιών
Υψηλή ακρίβεια σε προβλέψεις high/off της αντλίας
Δυσκολία διαχωρισμού μικρών τιμών ενέργειας από off/low transition

## Slide 16: Μοντέλα Πρόβλεψης
TCN αρχιτεκτονική
Random Forest αρχιτεκτονική
CNN-LSTM για πρόβλεψη απόλυτης υγρασίας και έπειτα μετατροπή σε σχετική με μαθηματικούς τύπους
1
2
3
Θερμοκρασίας για hvac off
Θερμοκρασίας για hvac on
Σχετικής υγρασίας

## Slide 17: TCN

## Slide 18: Random Forest

## Slide 19: CNN-LSTM

## Slide 20: 24ωρη Πρόβλεψη
Σκοπός
Πρόβλεψη θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας των επόμενων 24ωρων, με είσοδο το αναμενόμενο πρόγραμμα ενεργοποίησης της αντλίας
Μοντέλα
Συνδυάζει όλα τα μοντέλα που φτιάχτηκαν για βηματικές προβλέψεις
Rollout
Κατασκευή buffer από προβλέψεις προηγούμενων βημάτων για χρήση στα επόμενα
Συνεισφορα
Την χρησιμοποιούν οι αλγόριθμοι βελτιστοποίησης για έλεγχο θερμικής άνεσης
1
2
3
Λειτουργία

## Slide 21: 24ωρη Πρόβλεψη
Αδυναμία
Βασική αδυναμία αποτελεί το drifting. Η συνάρτηση επιχειρεί να προβλέψει 96 βήματα συνεχόμενα με μοντέλα που προβλέπουν 1 βήμα. Αυτό εισάγει compounding error, δηλαδή συσσωρευόμενο ανά βήμα το οποίο μεγαλώνει όσο πλησιάζουμε το τέλος της μέρας.

## Slide 22: 24ωρη Συνάρτηση

## Slide 24: Πρώτη Βελτιστοποίηση
Επιδιώκουμε μεγιστοποίηση της θερμικής άνεσης
Χρήση γενετικού αλγόριθμου
δημιουργία και διατήρηση ενός πληθυσμού υποψήφιων λύσεων
Αξιολόγηση μέσω συνάρτηση καταλληλότητας
Εξέλιξη με διασταύρωση (crossover) και μετάλλαξη (mutation)
Έτσι, ο γενετικός αλγόριθμος επιλέγει ένα HVAC πρόγραμμα ενεργοποιήσεων και επαληθεύει νέα θερμική άνεση μέσω της 24ωρης συνάρτησης πρόβλεψης
Άρα οι εισόδοι μας είναι ακολουθίες μήκους 96 από 0,1,2 που συμβολίζουν τη λειτουργία της θερμικής αντλίας

## Slide 26: Μη αποσυνθεμένα αποτελέσματα

## Slide 27: 4.58% Αύξηση Θερμικής Άνεσης!

## Slide 28: Aποσυνθεμένα αποτελέσματα

## Slide 29: 3.07% Αύξηση Θερμικής Άνεσης!

## Slide 30: Δεύτερη Βελτιστοποίηση
Επιδιώκουμε αύξηση αυτοκατανάλωσης (χρήση Φ/Β) για θερμικές ανάγκες, δίχως να είναι εις βάρος της θερμικής άνεσης (περιορισμός 100-ppd > 80%)
Χρήση MILP
Μαθηματική μεθοδολογία, όπου μεταβλητές απόφασης υπόκεινται σε γραμμικούς περιορισμούς και η αντικειμενική συνάρτηση είναι επίσης γραμμική
Κατάλληλο για διακριτές αποφάσεις (όπως η περίπτωσή μας)

## Slide 32: Μη αποσυνθεμένα αποτελέσματα

## Slide 33: 52.9% Αύξηση χρήσης του Φ/Β!

## Slide 34: Aποσυνθεμένα αποτελέσματα

## Slide 35: 46.8% Αύξηση χρήσης του Φ/Β!

## Slide 36: Συμπεράσματα 03

## Slide 37: Συμπεράσματα και Μελλοντικές Κατευθήνσεις
Ισχυρή συνεισφορά με ένα πρωτότυπο pipeline που διαχειρίζεται αποσύνθεση πρόβλεψη και βελτιστοποίηση με ελάχιστα αρχικά δεδομένα
Ανταγωνιστικά αποτελέσματα -> Βελτίωση θερμικής άνεσης έως και 25% και αύξηση αυτοκατανάλωσης έως 60% με ελάχιστο πλήγμα στην θερμική άνεση
Θέτει θεμέλια για ένα πράσινο και βιώσιμο μέλλον μέσω αυτοματοποιημένης εκμετάλλευσης ΑΠΕ για νοικοκυριά και για μείωση κόστους ενέργειας
Περιθώριο για βελτίωση με πιο πλούσια και μεγάλα δεδομένα που καλύπτουν τουλάχιστον ένα ημερολογιακό έτος
Μία καλύτερη μέθοδος αποσύνθεσης θα επιφέρει βέλτιστη εκπαίδευση μοντέλων χωρίς ανάγκη από δεδομένα hvac
Με τεχνικές περιορισμού drifting μπορεί να επιτευχθεί ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια στις προβλέψεις και εκ των υστέρων στα προβλήματα βελτιστοποίησης

## Slide 38
Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και την προσοχή σας!